Защита от электромагнитных полей

Источниками электромагнитных полей в природе являются магнитные бури, во время которых напряженность магнитного поля земли может возрастать в тысячи, а иногда в десятки тысяч раз.

Источниками электромагнитных полей промышленной частоты 50 Гц являются электроустановки промышленных предприятий, шины высоковольтных электрических подстанций и токонесущие провода воздушных линий электропередачи.

Источниками электромагнитных полей радиочастотного диапазона являются антенны радиовещательных и телепередающих станций, специальных средств связи и радиолокационных станций.

Действие электромагнитных полей на организм человека проявляется в повышенной утомляемости, чувстве апатии или, наоборот, повышенного беспокойства, т.е. происходит воздействие на центральную нервную систему; возникают гипертония, боли в области сердца; нарушается обмен веществ в организме и т.д. Люди, подвергающиеся воздействию электромагнитного поля (особенно электротехнический персонал), заболевают раковыми болезнями на 15 % чаще, чем работники других профессий.

Защита от полей магнитных бурь

1. Предупреждать людей о днях магнитных бурь (неблагоприятные дни).

2. Ограничивать физическую нагрузку в неблагоприятные дни.

3. Принимать успокоительные лекарства, на работе и в быту быть спокойными, не портить настроение своими действиями.

4. Принимать лекарства по назначению врача.

Защита от электромагнитных полей промышленной частоты 50 Гц.

Известно, что в промышленных установках с частотой тока 50 Гц тело человека поглощает энергию электрического поля примерно в 50 раз больше, чем энергию магнитного поля. Кроме того , существующие установки не создают напряженности 150 – 200 А/ч, при которой начинает сказываться вредное воздействие магнитного поля. Поэтому воздействием магнитного поля в практике обычно пренебрегают.

Воздействие электрического поля на человека принято оценивать величиной тока, протекающего через человека в землю (мкА):

Iч = 12 Е,

где Е - напряженность электрического поля на высоте человека среднего роста, кВ/м.

Допустимое значение тока, длительно проходящего через человека при воздействии электрического поля составляет примерно 50 – 60 мкА, что соответствует напряженности электрического поля, примерно 5 кВ/м. Измерение напряженности электрических полей выполняют измерителями напряженности.

Исходя из допустимой величины тока, проходящего через человека, разработаны и нормы времени пребывания его в электрическом поле установок сверхвысокого напряжения промышленной частоты.

1. Пребывание в электрическом поле (ЭП) напряженностью до 5 кВ/м включительно допускается в течение рабочего дня.

2. При напряженности ЭП свыше 20 до 25 кВ/м время пребывания персонала в ЭП не должно превышать 10 мин.

3. Допустимое время пребывания в ЭП напряженностью свыше 5 до 20 кВ/м вычисляют по формуле

| t = | 50 | – 2 , |
| --- | --- | --- |
|  | E |  |

где t – допустимое время пребывания в ЭП, ч;

Е – напряженность ЭП, кВ/м.

4. Пребывание в ЭП напряженностью более 25 кВ/м без применения средств защиты не допускается.

Средствами защиты человека от воздействия ЭП являются:

1. Экранирующие устройства (экраны). Экраны бывают стационарными и переносными. Стационарные экраны изготовляются в виде козырьков, навесов из металлической сетки с ячейкой размером не крупнее 50x50 мм. Экраны обязательно заземляются.

2. Экранирующие костюмы, которые изготавливаются из специальной ткани с металлизированными нитями.

Основные меры защиты от воздействия высоких частот заключаются в следующем:

·	уменьшении излучения непосредственно от его источника (поглотители мощности);

·	экранировании источника излучения(металлические сплошные или сетчатые устройства, экраны с поглощающими покрытиями);

·	экранировании рабочего места у источника или удаление источника от рабочего места;

·	покрытии стен и потолка специальными материалами (магнитодиэлектрические пластины, металлические листы, сетки, меловая краска, аквадагом);

·	использовании индивидуальных средств защиты (халаты, фартуки, комбинезоны, чепчики, защитные очки).

Защита от ионизирующего излучения

Ионизирующие излучения возникают при работе с приборов, в основе действия, которых лежат радиоактивные изотопы, при работе электровакуумных приборов, дисплеев и т.д.

Под влиянием излучения в живой ткани происходит расщепление воды на атомарный водород Н и гидроксильную группу ОН, которые вступают в соединение с другими молекулами ткани и образуют новые химические соединения, не свойственные здоровой ткани. В результате нарушения биохимических процессов в организме может происходить торможение функций кроветворных органов, нарушение нормальной свертываемости крови, увеличение хрупкости кровеносных сосудов, расстройство деятельности желудочно-кишечного тракта, истощение организма, снижение сопротивляемости организма инфекционным заболеваниям, отеки, пузыри, раковые опухоли, белокровие, раннее старение, бесплодие и т.д.

Мерой безопасности облучения является эквивалентная доза. Ее единица измерения - биологический эквивалент рада (бэр), равный количеству энергии любого вида излучения, поглощаемого тканью, биологический эффект которого эквивалентен 1 рад рентгеновского излучения.

Эквивалентная доза Д (бэр), накопленная за Т лет с начала профессиональной работы, не должна превышать значения

Д = ПДД x Т.

В любом случае доза, накопленная к 30 годам, не должна превышать 12 ПДД.

Предельно допустимая доза облучения (ПДД) – наибольшее значение индивидуальной эквивалентной дозы за год, которое при равномерном воздействии в течение 50 лет не вызовет в состоянии здоровья персонала неблагоприятных изменений. ПДД для всего тела профессиональных работников (категория А)-2 бэр/г. Для категории Б установлен предел дозы (ПДД) 0,1 Бэр/г. Для практических целей можно принимать

1 бэр = 1 Р,

где Р - рентген.

Рентген дает облучение: черепа – 0,8 – 6 Р; позвоночника – 1,6 – 14 Р; грудной клетки – 4,7 – 19,5 Р; зубов – 3 –5 Р; желудочно-кишечного тракта – 12 – 82 Р; флюорография – 0,2 – 0,5 Р и т.д. Для измерения дозы рентгеновских излучений применяют дозиметры.

Эффективными мерами от ионизирующих излучений являются:

·	организационные методы – выбор изотопов с меньшим периодом полураспада, правильное хранение и контроль за расходованием радиоактивных веществ, строгое соблюдение инструкций и др.;

·	экраны, перегородки, корпуса из материалов с высоким атомным номером и высокой плотностью (свинец, вольфрам, сталь,бетон и др.).

·	стены, потолки, полы – гладкие;

·	углы - круглые;

·	влажная уборка;

·	кратность воздухообмена не менее 5;

·	уборочный инвентарь из помещения не выносят, а хранят в специальных ящиках или шкафах;

·	могильник (место захоронения радиоактивных веществ) не ближе 20 км от города, с глинистыми почвами:

·	допустимые расстояния и время работы с радиоактивными веществами, которые можно определить из формулы

| Д = 8,4 | c t | , |
| --- | --- | --- |
|  | l2 |  |

·	где Д – допустимая доза облучения в смену, Бэр;

·	t – время работы , ч;

·	l – расстояние до человека, см;

·	с – гамма-эквивалент радиоактивного вещества (указывается в справочнике или паспорте на радиоактивное вещество);

·	индивидуальные средства защиты (специальная обувь и одежда, защитные перчатки и очки, респираторы, специальные костюмы с принудительной вентиляцией и т.д.).

Аварии с выбросом (выливом) аварийно-химически опасных веществ

Основные понятия

Аварийно-химически опасные вещества (АХОВ) -  это обращающиеся в больших количествах в промышленности и  на  транспорте токсические химические вещества,  способные в случае разрушений (аварий) на объектах легко переходить в атмосферу  и  вызывать массовые поражения людей.

"Перечень опасных химических продуктов, при нахождении которых на производстве либо на хранении выше установленных объемов необходима разработка дополнительных мероприятий по защите населения на случай аварий с этими продуктами",   утвержденный 20 декабря 1990 года включает 34 наименования АХОВ.

Аварийные ситуации со АХОВ возможны в процессе их промышленного производства,   транспортировки и хранения,  а также при преднамеренном разрушении   объектов   химической,   нефтехимической,  нефтеперерабатывающей,   текстильной,  целлюлозно-бумажной и  других отраслей промышленности,   складов,   мощных холодильников и водоочистных  сооружений,   газопроводов,   а  также транспортных средств,  обслуживающих эти отрасли и объекты.

Особенности заражения местности,  воды,  продовольствия при авариях на химически опасных объектах

К особенностям химического заражения,  влияющим на жизнеобеспечение населения,  можно отнести следующее:

- опасные концентрации АХОВ могут существовать от нескольких часов до нескольких суток;

- незначительная вероятность поражения  людей  АХОВ  через кожные покровы  не  требует применения средств защиты кожи при эвакуации населения;

- низкая способность к заражению предметов одежды,  мебели,  предметов обихода позволяет пользоваться  ими  после  обычного проветривания без специальной обработки;

- чрезвычайная оперативность проведения защитных мероприятий,  т. к.  пребывание людей в течении нескольких минут в облаке АХОВ может привести к массовым поражениям;

- трудности обнаружения АХОВ,  из- за отсутствия надежных технических средств специфической индикации;

- эвакуация на  короткий срок не требует строительства новых жилых домов,   причем в теплое время  года  для  размещения эвакуируемого населения  могут  широко  применяться палаточные городки;

- дальность эвакуации зависит от масштабов аварии,   но как правило,  не превышает 15 км от зоны заражения;

- в большинстве  случаев не требуется санитарной обработки эвакуированного населения и дегазации одежды;

- возможность больших  санитарных  потерь  среди населения потребует создания специальных бригад для оказания медицинской помощи пострадавшим;

- заражение водоисточников,   продовольствия   и   пищевого сырья возможно  лишь  тогда,   когда  ядовитое вещество будет в жидкой фазе и,  в отдельных случаях,  в твердом состоянии;

- большинство видов  продовольственного сырья и продуктов,  хранящихся открыто,  после воздействия на них газообразных АХОВ достаточно проверить или подвергнуть кулинарной обработке,  чтобы в дальнейшем использовать по назначению.

Планирование мероприятий по защите от сильнодействующих ядовитых веществ

Высокая скорость  формирования и действия поражающих факторов АХОВ вызывают необходимость принятия оперативных мер защиты персонала химически опасных объектов и населения,  находящегося вблизи их.   Поэтому,   защита от АХОВ должна организовываться заблаговременно,  а при возникновении аварий проводиться в минимально сжатые сроки.

Защита от  АХОВ  представляет собой комплекс мероприятий,  осуществляемых в целях исключения или максимального ослабления поражения персонала объектов и населения,   сохранения их работоспособности.

Комплекс мероприятий по защите от АХОВ включает:

- инженерно- технические мероприятия по правильному  хранению,  транспортировки и использованию АХОВ;

- подготовку сил  и  средств  для   ликвидации   химически опасных аварий;

- обучение порядку и правилам поведения в условиях возникновения аварии персонала объектов и населения;

- обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты;

- повседневный химический контроль;

- прогнозирование зон возможного химического заражения;

- предупреждение (оповещение)  о  непосредственной  угрозе поражения АХОВ;

- химическую разведку района аварии;

- временную эвакуацию  персонала  объектов  и населения из опасных районов;

- поиск пострадавших и оказание им помощи;

- локализацию и ликвидацию последствий аварий.

Защита от АХОВ организуется и осуществляется прежде всего непосредственно на химически опасных объектах.   Ее мероприятия отражаются в Плане защиты персонала от АХОВ, который разрабатывается заблаговременно, как правило,   текстуально с приложением необходимых схем,  таблиц и др.  документов.

План защиты персонала от АХОВ должен включать два раздела:

1.  организационные мероприятия

2.  инженерно- технические мероприятия

В разделе организационных мероприятий отражаются:

- характеристика объекта,   его подразделений,  имеющихся на объекте АХОВ;

- выводы из оценки возможной обстановки на объекте в  случае возникновения аварии;

- организация выявления и контроля  химической  обстановки на объекте в повседневных условиях и при аварии,   порядок поддержания сил и средств химической разведки и химического контроля в постоянной готовности;

- организация оповещения персонала  объекта  и  населения,  проживающего вблизи объекта;

- организация укрытия персонала объекта в защитных  сооружениях,  имеющихся на объекте,   поддержании их в постоянной готовности к укрытию людей;

- организация эвакуации персонала объекта;

- порядок оснащения и применения аварийных бригад и формировании на объекте для ликвидации последствии аварии;

- организация обеспечения персонала  объекта  и  аварийных формирований средствами индивидуальной защиты,   порядок их накопления,  хранения и выдачи;

- организация транспортного,  энергетического и материально технического обеспечения работ по ликвидации последствии  аварий.

В разделе инженерно- технических отражаются:

- размещение (оборудование) устройств,   предотвращающих утечку АХОВ в случае аварии;

- планируемое усиление конструкций емкостей и коммуникаций со АХОВ или устройство над ними ограждений для защиты от  повреждения обломками строительных конструкций при аварии;

- размещение под хранилищами со АХОВ  аварийных  резервуаров, чаш, ловушек и направленных стоков:

- рассредоточение запасов АХОВ, строительство для них заглубленных или полузаглубленных хранилищ:

- оборудование помещений и промышленных  площадок  стационарными системами  выявления аварий, средствами метео наблюдения и аварийной сигнализации.

Планом предусматривается  также мероприятия по устранению аварий на каждом участке, имеющим АХОВ, с указанием  ответственных руководителей  из числа руководящего состава объекта, привлекаемых сил и средств, их задач и отводимого на выполнение работ времени.

По мере необходимости план корректируется.

План защиты  населения  от  АХОВ  разрабатывается  графически(на схемах, картах, планах местности) с приложением  пояснительной записки.

В плане отражаются:

- выводы из  оценки  возможной  химической  обстановки при авариях:

- организация оповещения  при  авариях  и её возможных последствиях:

- организация выявления и контроля химической обстановки:

- организация временной эвакуации и укрытия населения:

- мероприятия по ограничению доступа и перемещению людей в зонах заражения:

- порядок использования  средств  индивидуальной  защиты и коллективной защиты:

- организация оказания медицинской помощи пострадавшим:

- порядок локализации и ликвидации аварии.

Следует отметить, эффективность всех вышеперечисленных мероприятий защиты от АХОВ во многом зависит от  степени  подготовки персонала  объекта, населения,  органов  управления  и сил, привлекаемых к ликвидации после аварии

.

Прогнозирование масштабов заражения АХОВ при  авариях на химически опасных объектах

Последствия химически опасных аварий характеризуются масштабом, степенью опасности и продолжительностью химического  заражения.

Масштаб химического заражения характеризуется:

- радиусом и площадью района аварии:

- глубиной и площадью зон распространения первичного и вторичного облака АХОВ:

- глубиной и площадью заражения местности АХОВ с опасными плотностями.

Степенью опасности химического заражения характеризуется:

- возможным количеством  поражений в зоне аварий и в зонах распространения АХОВ:

- временем естественной  дегазации местности, техники, оборудования:

- времени химического заражения открытых водоисточников.

В настоящее время заблаговременное и оперативное  прогнозирование рекомендуется  осуществлять по "Методике прогнозирования масштабов заражения сильнодействующими ядовитыми веществами при авариях (разрушениях) на химически опасных объектах и транспорте", разработанной Штабом Гражданской обороны и Госкомитетом СССР  по  гидрометеорологии  введенной в действие в 1990 году.

В случае  разрушения  емкости с сжиженным газом или низко кипящими жидкостями АХОВ в начальный  период  распространения направление движения  облака  и скорость его перемещения будут в основном определяться рельефом местности . В следствие застоя АХОВ в  низких местах и подвалах городских зданий могут создаваться значительные концентрации, приводящие  к  поражению  всех попавших в данную атмосферу.

В последующем  распространение  АХОВ  будет  определяться скоростью и направлением ветра. Оно будет, как правило, совпадать с городскими магистралями. В ночное время возможно затекание облака АХОВ  в  центр  города с движущемся к центру города более холодными массами  воздуха от окраин.

В случае  совпадения  направления  движения облака АХОВ с направлением городских транспортных магистралей глубину  распространения следует  оценивать как для равнинной местности, а в случае несовпадения как для случая лесистой местности.

Организация ликвидации последствия химически  опасных  аварий

Ликвидация химически опасных аварий включает в себя комплекс мероприятий, которые должны быть  проведены  в  кратчайшие сроки для  оказания  помощи  пострадавшим в районе аварии, предотвращения дальнейших потерь, восстановления жизнедеятельности населенных пунктов  и  функционирования объектов.

Комплекс этих мероприятий включает:

- прогнозирование возможных  последствий химически опасных аварий:

- выявление и оценку последствий химически опасных аварий:

- осуществление спасательных и других неотложных работ:

- ликвидация химического заражения местности и сооружений:

- проведение специальной обработки  техники  и  санитарной обработке людей:

- оказание медицинской помощи пораженным.

Прогнозирование возможных  последствий  химической аварии осуществляется заблаговременно специалистами инженерных  служб объектов с использованием существующих методик оценки обстановки. Полученные данные используются для принятия неотложных  мер защиты персонала объектов и населения.

Выявление последствий аварии  осуществляется  проведением химической и  инженерной  разведки  силами персонала объекта и  специально подготовленными  формированиями, а  также  воинскими частями гражданской обороны.

На основе данных разведки производится оценка сложившейся обстановки и  разрабатывается план ликвидации последствии аварии.

Химическая и  инженерная разведка в районе аварии начинается с разведки очага. Подход к очагу  аварии  должен  осуществляться с  подветренной  стороны. Разведка  проводится  только с применением изолирующих противогазов и средств защиты кожи.

В ходе  разведки  осматривается место аварии, определяется её причины и масштабы, принимаются меры  по  устранению  причин аварии или её локализации, осуществляется розыск пораженных людей, оказание первой медицинской помощи, а также устанавливаются и обозначаются границы зоны поражения. Учитывая, что многие АХОВ  пожаро- и взрывоопасны  категорически  запрещается выстреливание и  установка  путем  забивания  знаков  ограждения, так как это может  привести  к  взрыву. Ведение  химической разведки осуществляется  с  использованием различных средств и методов отбора, подготовки к анализу и анализа АХОВ.       При ликвидации последствий химически опасных аварий прежде всего принимают меры по ограничению и  приостановке  утечке АХОВ , локализация  химического  заражения  объектов окружающей среды для чего проводятся мероприятия по ограничению  растекания, снижению скорости испарения, поглощения и изоляции АХОВ.

Ограничение растекания  АХОВ  осуществляется   обваловкой разлившегося вещества, создание  препятствий на пути его растекания, сбором в естественные углубления и специально  оборудованные ловушки.

Для снижения скорости испарения АХОВ  и  ограничения  его парогазовой фазы используют следующие способы; поглощение парогазовой фазы АХОВ с помощью водяных  завес, создаваемых  с  помощью пожарных машин, мотопомп, стационарных брандспойтов и других средств; поглощение жидкой фазы АХОВ слоем сыпучих  адсорбированных материалов; выжигание  АХОВ; изоляция  жидкой  фазы АХОВ пенами, разбавление водой  или   растворами   нейтральных   веществ; дегазацией (нейтрализацией) АХОВ растворами химически активных реагентов.