Пожары и взрывы

Пожары и взрывы являются самыми распространенными чрезвычайными событиями в современном индустриальном обществе.

Наиболее часто и,   как правило, с тяжелыми социальными и экономическими последствиями происходят пожары на пожароопасных и пожаровзрывоопасных объектах.

К  объектам на которых наиболее возможны взрывы и пожары, относятся:

- предприятия химической, нефтеперерабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности;

- предприятия, использующие газо- и нефтепродукты в качестве сырья для энергоносителей;

- газо- и нефтепроводы;

- все виды транспорта, перевозящие взрыво- и пожароопасные вещества;

- топливозаправочные станции;

- предприятия пищевой промышленности;

- предприятия, использующие  лакокрасочные материалы и др.

ВЗРЫВО И ПОЖАРООПАСНЫМИ веществами и смесями являются;

- взрывчатые вещества и пороха, применяемые в военных и промышленных целях, изготавливаемые на промышленных предприятиях, хранящиеся на складах отдельно и в изделиях и транспортируемые различными видами транспорта;

- смеси газообразных и сжиженных углеводородных продуктов ( метана, пропана, бутана, этилена, пропилена и др.), а также  сахарной, древесной, мучной и пр. пыли с воздухом;

- пары бензина, керосина, природный газ на различных транспортных средствах, топливозаправочных станциях и др.

Пожары на предприятиях могут возникать также  вследствие повреждения электропроводки и машин, находящихся под напряжением, топок и отопительных систем, емкостей с легковоспламеняющимися жидкостями и т. д.

Известны также случаи взрывов и пожаров в жилых помещениях по причине неисправности и нарушения правил эксплуатации газовых плит.

Характеристика горючих веществ

Вещества, способные самостоятельно гореть после удаления источника зажигания, называются горючими в отличие от веществ, которые на воздухе не  горят и называются негорючими. Промежуточное положение занимают трудно горючие вещества, которые возгораются при действии источника зажигания, но прекращают горение после удаления последнего.

Все горючие вещества делятся на следующие основные группы.

1. ГОРЮЧИЕ ГАЗЫ (ГГ) - вещества, способные образовывать с воздухом  воспламеняемые и взрывоопасные смеси при температурах не выше 50° С. К горючим газам относятся индивидуальные вещества: аммиак, ацетилен, бутадиен, бутан, бутилацетат, водород, винилхлорид, изобутан, изобутилен, метан, окись углерода, пропан, пропилен, сероводород, формальдегид,  а также пары легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.

2. ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ЖИДКОСТИ (ЛВЖ) - вещества, способные самостоятельно гореть после удаления источника зажигания и имеющие температуру вспышки не выше 61° С ( в закрытом тигле ) или 66° ( в открытом ). К таким жидкостям относятся   индивидуальные вещества: ацетон, бензол, гексан, гептан, диметилфорамид, дифтордихлорметан, изопентан, изопропилбензол,  ксилол, метиловый спирт, сероуглерод,  стирол, уксусная кислота, хлорбензол, циклогексан, этилацетат, этилбензол, этиловый спирт, а также смеси и технические продукты бензин, дизельное топливо, керосин, уайтспирт, растворители.

3. ГОРЮЧИЕ ЖИДКОСТИ (ГЖ) - вещества, способные самостоятельно гореть после удаления источника зажигания и имеющие температуру вспышки выше 61° ( в закрытом тигле ) или 66° С ( в открытом ). К горючим жидкостям относятся следующие индивидуальные вещества: анилин, гексадекан, гексиловый спирт, глицерин, этиленгликоль, а также смеси и технические продукты, например, масла:  трансформаторное, вазелиновое, касторовое.

4. ГОРЮЧИЕ ПЫЛИ (ГП) - твердые вещества, находящиеся в мелкодисперсном состоянии. Горючая пыль, находящаяся в воздухе  ( аэрозоль), способна образовывать с ним взрывчатые смеси. Осевшая на стенах, потолке, поверхностях оборудования пыль ( аэрогель ) пожароопасна.

Горючие пыли по степени взрыво- и пожароопасности делятся на четыре класса.

1-й класс - наиболее взрывоопасные - аэрозоли, имеющие  нижний концентрационный предел воспламенения ( взрываемости ) ( НКПВ)  до 15 г/м3 ( сера, нафталин, канифоль, пыль мельничная, торфяная, эбонитовая ).

2-й класс - взрывоопасные  - аэрозоли имеющие величину НКПВ от 15 до 65 г/м3 (алюминиевый порошок, лигнин, пыль мучная, сенная, сланцевая).

3-й класс - наиболее пожароопасные - аэрогели, имеющие величину НКПВ, большую 65 г/м3 и температуру самовоспламенения до 250° С ( табачная, элеваторная пыль ).

4-й класс - пожароопасные - аэрогели, имеющие величину  НКПВ большую 65 г/м3 и температуру самовоспламенения, большую 250° С (древесные опилки, цинковая пыль).

Ниже приводятся некоторые характеристики горючих веществ, необходимые для прогнозирования аварийных ситуаций (см. табл. 16.1, 16.2, 16.3).

Таблица 16.1.

Показатели взрыво-пожароопасности горючих газов и паров легковоспламеняющихся и горючих жидкостей

| вещество | условные обозначения | температура вспышки | концентрационные пределы взрываемости (воспламенения) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | tвсп, ° С | нижний (НКПВ) | верхний (ВКПВ) |
|  |  |  | % по объему | г/м3 при 20° С | по объему | г/м3 при 20 °С |
|  |  | ЭФИРЫ СЛОЖНЫЕ И ПРОСТЫЕ |  |  |
| Амилацетат | ЛВЖ | 25 | 1.08 | 90.0 | 10.0 | 540.0 |
| Бутилацетат | ЛВЖ | 29 | 1.43 | 83.0 | 15.0 | 721.0 |
| Диэтиловый спирт Окись этилена | ЛВЖ ВВ | -4 3 - | 1.9 3.66 | 38.6 54.8 | 51.0 80.0 | 1576.0 1462.0 |
| этилацетат | ЛВЖ | -3 | 2.98 | 80.4 | 11.4 | 407.0 |
|  |  |  | СПИРТЫ |  |  |  |
| Амиловый | ЛВЖ | 49 | 1.48 | 43.5 | - | - |
| Метиловый | ЛВЖ | 8 | 6.7 | 46.5 | 38.5 | 512.0 |
| Этиловый | ЛВЖ | 13 | 3.61 | 50.0 | 19.0 | 363.0 |
|  |  | УГЛЕВОДОРОДЫ | ПРЕДЕЛЬНЫЕ |  |
| Бутан | ГГ | - | 1.8 | 37.4 | 8.5 | 204.8 |
| Гексан | ЛВЖ | -23 | 1.24 | 39.1 | 6.0 | 250.0 |
| Метан | ГГ | - | 5.28 | 16.66 | 15.4 | 102.6 |
| Пентан | ЛВЖ | -44 | 1.47 | 32.8 | 8.0 | 238.5 |
| Пропан | ГГ | - | 2.31 | 36.6 | 9.5 | 173.8 |
| Этан | ГГ | - | 3.07 | 31.2 | 14.95 | 186.8 |
|  |  | УГЛЕВОДОРОДЫ | НЕПРЕДЕЛЬНЫЕ |  |
| Ацетилен | ВВ | - | 2.5 | 16.5 | 82.0 | 885.6 |
| Бутилен | ГГ | - | 1.7 | 39.5 | 9.0 | 209.0 |
| Пропилен | ГГ | - | 2.3 | 34.8 | 11.1 | 169.0 |
| Этилен | ВВ | - | 3.11 | 35.0 | 35.0 | 406.0 |
|  |  | УГЛЕВОДОРОДЫ | АРОМАТИЧЕСКИЕ |  |
| Бензол | ЛВЖ | -12 | 1.43 | 42.0 | 9.5 | 308.0 |
| Ксилол | ЛВЖ | 25 | 1.0 | 44.0 | 7.6 | 334.0 |
| Нафталин | ГП4 | - | 0.44 | 23.5 | - | - |
| Толуол | ЛВЖ | 4 | 1.25 | 38.2 | 7.0 | 268.0 |
|  |  | СОЕДИНЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ АЗОТ И СЕРУ |  |
| Аммиак | ГГ | - | 17.0 | 112.0 | 27.0 | 189.0 |
| Анилин | ГЖ | 73 | 1.32 | 61.0 | - | - |
| Сероводород | ГГ | - | 4.0 | 61.0 | 44.5 | 628.0 |
| Сероуглерод | ЛВЖ | -43 | 1.33 | 31.5 | 50.0 | 157.0 |
|  |  | НЕФТЕПРОДУКТЫ И ДРУГИЕ ВЕЩЕСТВА |  |
| Бензин (температура кипения 105° С) Бензин (то же 64...94 °С) Водород | ЛВЖ ЛВЖ ГГ | -36 -36 - | 2.4 1.9 4.09 | 137.0 - 3.4 | 4.9 5.1 880.0 | 281.0 - 66.4 |
| Керосин | ЛВЖ | >40 | 0.64 | - | 7.0 | - |
| Нефтяной газ | ГГ | - | 3.2 | - | 13.6 | - |
| Окись углерода | ГГ | - | 12.5 | 145.0 | 80.0 | 928.0 |
| Скипидар | ЛВЖ | 34 | 0.73 | 41.3 | - | - |
| Коксовый газ | ГГ | - | 5.6 | - | 30.4 | - |
| Доменный газ | ГГ | - | 46.0 | - | 68.0 | - |

ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ - наименьшая температура жидкости, при которой около ее поверхности образуется паро-воздушная смесь, способная вспыхивать от источника и сгорать, не вызывая  при этом устойчивого горения жидкости.

ВЕРХНИЙ И НИЖНИЙ КОНЦЕНТРАЦИОННЫЕ ПРЕДЕЛЫ ВЗЫРВАЕМОСТИ (воспламенения) - соответственно максимальная и  минимальная  концентрация горючих газов, паров легковоспламеняющихся или горючих жидкостей, пыли или волокон в воздухе, выше и ниже которых взрыва не произойдет даже при наличии источника инициирования взрыва.

ВВ - взрывоопасное вещество - вещество, способное к взрыву или детонации без участия кислорода в воздухе.

ГП - горючая пыль (определение см. выше).

Таблица 16.2.

Показатели взрывной опасности некоторых взрывоопасных пылей и волокон

| Взрывоопасная пыль (волокно) | Температура самовоспламенения аэрозоля tc, °С | Нижний концентрационный предел взрываемости (НКПВ), г/м3 |
| --- | --- | --- |
| Алюминий | 550 | 40 |
| Ацетат целлюлозы | 410 | 35 |
| Древесная мука | 430 | 11.2 |
| Какао | 420 | 45.0 |
| Каучук синтетический | 320 | 30.0 |
| Магний | 480 | 20-30 |
| Мельничная пыль | 800 | 17.6 |
| Нафталин | 575 | 2.5 |
| Сахар свекловичный | 360 | 8.9 |
| Смола эпоксидная | 477 | 17.2 |
| Титан | 330 | 45.0 |
| фенопласт | 491 | 36.8 |
| Чай | 925 | 32.8 |
| Этилцеллюлоза | 657 | 37.8 |

ТЕМПЕРАТУРА САМОВОСПЛАМЕНЕНИЯ - самая низкая температура горючего вещества, при которой происходит резкое  увеличение скорости экзотермических реакций, заканчивающееся возникновением пламенного горения.

Аэрозоль способна взрываться при размерах  твердых  частиц менее 76 мкм.

ВЕРХНИЕ ПРЕДЕЛЫ ВЗРЫВАЕМОСТИ пыли весьма велики и внутри  помещений практически трудно достижимы, поэтому они не представляют интереса. Например, ВКПВ пыли сахара составляет 13.5 кг/м3.

Таблица 16.3.

Теплота  сгорания некоторых углеводородов

| Углеводороды | Теплота сгорания Qт, Дж/кг |
| --- | --- |
| ПРЕДЕЛЬНЫЕ |
| Бутан | 46.4*10106 |
| Метан | 50.7*106 |
| Пентан | 46.01*106 |
| Пропан | 47.0*106 |
| Этан | 48.2*106 |
| НЕПРЕДЕЛЬНЫЕ |
| Ацетилен | 49.0*106 |
| Бутадиен | 45.20*106 |
| Бутилен | 45.90*106 |
| Пропилен | 46.45*106 |
| Этилен | 47.80*106 |
| АРОМАТИЧЕСКИЕ |
| Бензол | 41.17*106 |
| Толуол | 41.53*106 |
| Циклогексан | 44.50*106 |

Категории помещений по взрыво- и пожароопасности

В соответствии с “Общесоюзными нормами технологического проектирования” (1995 г.) здания и сооружения, в которых  размещаются производства, подразделяются на пять категорий (см. табл. 16.4 ).

Таблица 16.4

Категории помещений

| Категория помещения | Характеристика веществ и материалов находящихся (обращающихся) в помещении |
| --- | --- |
| А взрыво- пожароопасная | Горючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не более 28° С в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные парогазовоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа. Вещества и материалы, способные взрываться и гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или один с другим в таком количестве, что расчетное избыточное давление взрыва в помещении превышает 5кПа. |
| Б взрыво- пожароопасная | Горючие пыли или волокна, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки более 28° С, горючие жидкости в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные пыле- или паро-воздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа. |
| В1 - В4 пожароопасная | Горючие и трудногорючие жидкости, твердые горючие и трудногорючие вещества и материалы, способные при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или один с другим только гореть при условии, что помещения, в которых они имеются в наличии или обращаются, не относятся к категориям А или Б |
| Г | Негорючие вещества и материалы в горячем, раскаленном или расплавленном состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением лучистого тепла, искр и пламени, горючие газы, жидкости и твердые вещества, которые сжигаются или утилизируются в качестве топлива |
| Д | Негорючие вещества и материалы в холодном состоянии |

ПРИМЕРЫ производств, размещенных в помещениях категорий А, Б, В, Г и Д.

Категория А: цехи  обработки и применения металлического натрия и калия, нефтеперерабатывающие и химические производства, склады бензина и баллонов для горючих  газов, помещения стационарных кислотных и щелочных  аккумуляторных установок, водородные станции и др.

Категория Б: цехи приготовления и транспортирования угольной пыли, древесной муки, сахарной пудры, обработки синтетического каучука, мазутное хозяйство  электростанций и др.

Категория В: лесопильные  и деревообрабатывающие цехи, цехи текстильной и бумажной промышленности, швейные и трикотажные фабрики, склады масла и масляное хозяйство электростанций, гаражи и др.

Категория Г: литейные, плавильные, кузнечные и сварочные цехи, цехи горячей прокатки металла, котельные, главные корпуса электростанций и др.

Категория Д: цехи холодной обработки металлов, пластмасс и т. д.

Характер развития пожара и последующего за ним взрыва в значительной мере  зависит от огнестойкости конструкций - свойства конструкций сохранять несущую и ограждающую способность в условиях пожара. В соответствии со СНиП 2.01.02.85 различают пять  степеней огнестойкости зданий и сооружений: I, II, III, IV, V.

Огнестойкость строительных конструкций характеризует следующие параметры:

1) минимальный предел огнестойкости строительной конструкции - время в часах  от начала  воздействия огня на  конструкцию до образования в ней  сквозных трещин  или достижения температуры 200° С  на поверхности, противоположной воздействию огня.

2) максимальный предел  распространения огня по строительным конструкциям  определяемый визуально  размер повреждения  в сантиметрах , которым считается  обугливание или выгорание  материалов, а также  оплавление  термопластичных материалов за пределами  зоны нагрева.

Все строительные материалы по возгораемости делятся на  три группы: НЕСГОРАЕМЫЕ, ТРУДНОСГОРАЕМЫЕ и СГОРАЕМЫЕ.

К НЕСГОРАЕМЫМ материалам и конструкциям относятся применяемые в строительстве металлы и неорганические минеральные  материалы и изделия из них: песок, глина, гравий, асбест, кирпич, бетон и др.

К ТРУДНОСГОРАЕМЫМ относятся  материалы и изделия из них, состоящие из  сгораемых и несгораемых компонентов: кирпич саманный,  гипсовая сухая штукатурка,  фибролит, ленолиум, эбонит и др.

К СГОРАЕМЫМ относятся все материалы органического происхождения: картон, войлок, асфальт, рубероид, толь кровельный и др.

Основные понятия о пожарах и взрывах.

ПОЖАР - это  неконтролируемое  горение вне специального очага, наносящее материальный ущерб.

ГОРЕНИЕ - химическая реакция окисления, сопровождающаяся выделением большого количества тепла и обычно свечением. Для возникновения горения необходимо наличие горючего вещества,  окислителя ( обычно кислорода воздуха,  а также хлор, фтор, йод, бром, оксиды азота ) и источника зажигания. Кроме того  необходимо, чтобы горючее вещество было нагрето до определенной температуры и находилось в определенном количественном соотношении с окислителем, а источник зажигания  имел бы достаточную энергию.

ВЗРЫВ - чрезвычайно быстрое выделение энергии в ограниченном объеме, связанное с внезапным изменением  состояния вещества и сопровождающееся образованием большого количества сжатых газов, способных производить механическую работу.

Взрыв является частным случаем горения. Но с горением в обычном  понятии его роднит лишь то, что это окислительная реакция. Для взрыва характерны следующие особенности:

- большая скорость химического превращения;

- большое количество газообразных продуктов;

- мощное дробящее (бризантное) действие;

- сильный звуковой эффект.

Продолжительность взрыва  составляет  время порядка 10-5...10-6 с. Поэтому  его мощность весьма  велика, хотя запасы внутренней  энергии у взрывчатых веществ и смесей  не выше, чем у горючих  веществ, сгорающих в обычных для них условиях.

При анализе взрывных  явлений рассматривают две разновидности  взрыва: взрывное горение и детонация.

К первому относятся  взрывы топливовоздушных  смесей (смеси углеводородов, паров нефтепродуктов,  а также  сахарной, древесной, мучной и прочей пыли с воздухом). Характерной особенностью такого взрыва  является  скорость горения порядка нескольких сотен м/с.

ДЕТОНАЦИЯ - весьма быстрое  разложение взрывчатого вещества (газо-воздушной смеси). распространяющееся по нему со скоростью в несколько км/с и характеризующееся особенностями, присущими любому взрыву, указанному выше. Детонация характерна для военных и промышленных  взрывчатых веществ, а также  для топливно-воздушных смесей, находящихся в замкнутом объеме.

Отличие  взрывного горения от детонации состоит в скорости  разложения, у последней она на порядок выше.

В заключении следует сравнить три вида разложения: обычное горение, взрывное и детонацию.

Процессы  ОБЫЧНОГО ГОРЕНИЯ протекают сравнительно медленно  и с  переменной скоростью - обычно от долей сантиметра до  нескольких  метров в секунду. Скорость горения существенно  зависит от многих  факторов, но, главным  образом, от внешнего давления, заметно возрастая с повышением последнего. На открытом воздухе этот процесс протекает сравнительно вяло и не сопровождается  сколько-нибудь значительным  звуковым эффектом. В ограниченном  же объеме  процесс протекает значительно энергичнее, характеризуется более или менее быстрым нарастанием давления и способностью газообразных продуктов горения производить работу.

ВЗРЫВНОЕ ГОРЕНИЕ по сравнению с обычным представляет собой  качественно иную форму распространения процесса. Отличительными  чертами  взрывного горения являются: резкий скачок давления  в месте взрыва, переменная скорость  распространения процесса, измеряемая сотнями метров в секунду и сравнительно мало зависящая от внешних условий. Характер действия взрыва  - резкий удар  газов по окружающей среде, вызывающей  дробление  и сильные деформации предметов  на относительно  небольших расстояниях от места взрыва.

ДЕТОНАЦИЯ представляет собой взрыв, распространяющийся с максимально возможной для данного вещества (смеси) и данных  условий, (например, концентрацией смеси) скоростью, превышающей скорость звука  в данном веществе и измеряемой тысячами метров в секунду. Детонация не отличается по характеру и сущности  явления  от  взрывного горения, но представляет  собой его стационарную форму. Скорость детонации является величиной, постоянной для данного вещества (смеси определенной концентрации). В условиях  детонации достигается максимальное разрушительное действие взрыва.

Первичные средства пожаротушения

Для ликвидации пожаров в начальной стадии используются подручные и первичные средства пожаротушения.

Подручные средства - это вещества и предметы,  заранее не подготовленные для тушения пожаров.  К ним относится вода,  песок,  земля,  различные предметы,  набрасываемые на очаг горения.  Набрав в  ведро воды из- под крана,  человек может потушить небольшой пожар в  квартире.  Для ликвидации горения телевизора используются различные предметы из плотной материи.

Первичные средства -  это приборы и средства,  заранее приготовленные для тушения пожаров.

На объектах народного хозяйства часто можно видеть пожарные посты (щиты),  где имеется набор первичных средств пожаротушения: огнетушители,  песок и вода в емкостях,  кошма,  приборы для вскрытия конструкций.  Жилые и общественные здания,     как  правило,  обеспечиваются отдельными видами первичных средств пожаротушения,  в основном огнетушителями.  Огнетушители,  как первичные средства пожаротушения,  занимают определенное место в противопожарной защите объектов народного хозяйства.  Именно от эффективности и надежности действия огнетушителей зависит  наносимый  материальный  ущерб.  Наличие  на   защищаемом объекте огнетушителей в нужном количестве и заранее определенного типа,  умелое их применение позволяют локализовать или ликвидировать пожар на ранней стадии развития.

В зависимости от применяемого огнегасительного вещества огнетушители бывают химические пенные,  воздушно -  пенные,  водяные,  порошковые,  углекислотные,  хладоновые и комбинированные.

По способу приведения в действие огнетушители делятся на имеющие вентильный затвор,  запорно-пусковое устройство рычажного типа,  запорно-пусковое устройство пистолетного типа,  пуск от  постоянного источника давления,  пуск от пиротехнического устройства.

Одна из главных тактико-технических характеристик огнетушителей его огнетушащая способность,  т. е.  способность ликвидировать горение на определенной площади одного из классов пожара.  Так,  химическим пенным огнетушителем можно потушить горение твердых материалов (класс А) на площади 4, 78 кв.  м.  или легковоспламеняющихся жидкостей (класс В) на площади 0, 25 кв.  м.

В соответствии с международными и государственными стандартами устанавливаются следующие классы пожаров в зависимости от горящего материала: Класс А -  горение твердых веществ в основном органического происхождения;  Класс В -  горение горючих жидкостей и плавящихся твердых материалов;  Класс С -  горение газов;  Класс Д -  горение металлов.

У нас в стране выделен еще один класс пожаров -  Е -  горение различных агрегатов и приборов,  находящихся под напряжением.      Следовательно,  эффективность  огнетушителей  в   значительной степени зависит от размеров пожара,  а классы  пожаров  определяют область их применения.

Огнетушители химические пенные.  В такого типа огнетушителях огнетушащим веществом является заряд химических компонентов -  водные растворы кислоты и щелочи.  В момент приведения в действие компоненты вступают в химическую реакцию,  в результате чего образуется пена и выделяется газ,  под давлением которого пена и выдавливается из корпуса огнетушителя Попадая в очаг пожара , пена снижает температуру горения,  изолирует горючее вещество,  препятствует притоку окислителя (кислорода),  а разрушаясь,  выделяет углекислый газ,  препятствующий горению.  До недавнего времени у нас выпускали пенный огнетушитель марки ОХП- 10.  Сейчас он снят с производства.  Однако,  в эксплуатации находится значительное количество огнетушителей такой марки.

ОХП- 10 предназначен для тушения небольших пожаров твердых веществ а также легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.  Запрещается применять для тушения всех видов электроустановок,  находящихся под напряжением.  Он может использоваться как стационарно,  так и в подвижном транспорте.  Заряженные огнетушители хранятся вертикально,  запорно-пусковым устройством вверх.  Огнетушитель одноразового,  непрерывного действия,  не предусмотрено устройство для перерыва подачи пены.  Используется при температуре окружающего воздуха то +5 до 50° С.

Произведена модернизация огнетушителя.  На его базе освоены огнетушители ОХВП -  химические воздушно -  пенные.  Они имеют улучшенные показатели и комплектуются трехкомпонентным зарядом -  кислота,  щелочь и пенообразователь.      Назначение,  область применения,  принцип действия и другие данные,  как у химических огнетушителей.

Огнетушители воздушно -  пенные.  Они предназначены для тушения пожаров твердых веществ и жидкостей,  за исключением горения щелочных  металлов и электроустановок,  находящихся под напряжением.  Огнетушащим составом является раствор пенообразователя (96% воды и 4% пенообразователя различных марок).  Огнетушащая способность воздушно -  пенных огнетушителей выше химических.

Водный огнетушитель.  В качестве огнетушащего состава используется вода,  водные растворы неорганических солей и растворы поверхностно активных веществ.

Ранцевый огнетушитель используется для тушения лесных  пожаров.

Углекислотные огнетушители.  Они предназначены для тушения пожаров твердых,  жидких веществ,  а также электроустановок  напряжением до 10 кВ.  В настоящее время применяются углекислотные огнетушители переносные (ручные),  передвижные и стационарные.  Огнетушащим составом является углекислый газ (углекислота).  Углекислый газ закачивается в корпус огнетушителя (баллон) под давлением,  в сжиженном состоянии.  Попадая из баллона в раструб ( снегообразователь) за счет резкого  снижения  давления  превращается в снегообразное состояние -  углекислый газ.  Он резко снижает температуру горения и изолирует горящее вещество от кислорода воздуха.  Срок годности ОУ не должен превышать 6 лет.  Огнетушители имеют ограничения по применению,  так как углекислота токсична,  вытесняет кислород,  затрудняет дыхание.

Хладоновые огнетушители .  В качестве огнетушащего вещества применяются хладоны 1211 и 2402.  Особенно эффективны для тушения пожаров в вычислительных центра,  электрических помещениях,  телефонных станциях и др.  Температурные пределы использования от - 60 до +60° С.  Срок хранения до 10 лет.  Хладоновые огнетушители применяются для тушения пожаров всех классов.  Однако,  имеют ограничения по токсичности,  а также по разрушающему воздействию на озоновый слой атмосферы.

Порошковые огнетушители фактически универсальны,  используются для тушения пожаров всех классов,  значителен диапазон температур.  У нас выпускаются по вместимости корпуса 1, 2, 5, 10, 16, 50, 100, 250, 500 л.  Порошковые огнетушители.  Емкостью от 1 до 10 л являются ручными,  остальные передвижные или стационарные.  Для тушения пожаров в быту используются с емкостью 1, 2, 5 л , а остальные в промышленности.

Организация пожарной охраны предприятия

Ответственность за соблюдение необходимого противопожарного режима и выполнение противопожарных мероприятий возлагается на руководителя предприятия и начальников цехов (лабораторий,  мастерских и т. д.).  Руководители предприятий обязаны:

-  обеспечить полное выполнение правил пожарной безопасности и противопожарных требований строительных норм  при  проектировании,  строительстве  и  эксплуатации объектов;

-  организовать на предприятии пожарную охрану,  добровольную пожарную дружину и пожарно-техническую комиссию и руководить ими;

-  предусматривать необходимые ассигнования на содержание пожарной охраны,  приобретение средств пожаротушения;

-  назначить лиц,  ответственных за пожарную безопасность цехов,  лабораторий,  производственных участков баз,  складов и т. д.

Для каждого  предприятия  (цеха,  лаборатории  и т. д. ) разрабатываются общеобъектовые и цеховые противопожарные инструкции,  проводятся инструктажи и занятия по пожарно-техническому минимуму с рабочими и служащими (начальник местной пожарной охраны,  инспектор пожарной профилактики или инженер по охране труда).